Приложение 3

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности труда и правилам выполнения химического эксперимента для участников муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по химии (экспериментальный тур)

1. Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания специалиста по обеспечению лабораторных работ.

2. Не приступайте к выполнению работы без разрешения специалиста.

3. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.

4. Перед выполнением работы, обдумайте план ее выполнения, запишите его.

5. Перед началом выполнения эксперимента осмотрите емкости с реактивами и определите способ работы с ними. При этом обратите внимание на рекомендации, которым Вы должны следовать:

  - если в склянке уже находится пипетка, то это означает, что отбор жидкости и ее переливание её в пробирку осуществляется только с помощью нее. Для проведения опытов отбирают 7-10 капель реактива;

  - если пипетка отсутствует, то в этом случае переливание раствора осуществляют через край склянки. В этом случае при переливании раствора склянку располагают так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась сверху («этикетку - в ладонь!»). Медленно наклоняйте склянку над пробиркой, пока нужный объем раствора не перельется в пробирку. Объем перелитого раствора должен составлять 1-2 мл. (1-2 см).

- Каплю, оставшуюся на горлышке, снимают краем той посуды, куда наливается жидкость.

  - если для проведения опыта требуется использовать порошок вещества (сыпучее вещество), то из емкости его берут только с помощью ложечки, совочка или шпателя.

- Если вы перелили/насыпали существенно больше требуемого объема, то излишек жидкости/порошка отбирают в резервную пробирку. Возврат реактива в исходную емкость категорически запрещен.

6. После использования емкости с реактивом закрывайте ее крышкой (пробкой) от этой же емкости.

7. Для растворения в воде порошка или перемешивания реактивов слегка ударяйте пальцем по дну пробирки.

8. Для определения запаха вещества взмахами руки над горлышком емкости с веществом направляйте его пары на себя.

9. При необходимости провести нагревание пробирки с реактивами на спиртовке:

• снимите колпачок спиртовки и поднесите зажженную спичку к фитилю спиртовки;

• закрепите пробирку в пробиркодержателе на расстоянии 1-2 см. от горлышка пробирки;

• внесите пробирку в пламя спиртовки и передвигайте ее в пламени вверх и вниз так, чтобы пробирка с жидкостью равномерно прогрелась.

Далее можно нагревать только ту часть пробирки, в которой находятся вещества, при этом удерживая ее в слегка наклонном положении.

• открытый конец пробирки отводите от себя и других лиц;

• после нагревания жидкости поставьте пробиркодержатель с пробиркой на подставку и прикройте фитиль спиртовки колпачком от нее.

10. В случае попадания вещества (реактива) на рабочий стол удалите его с поверхности стола с помощью салфетки.

11. Если реактив попал на кожу или одежду, необходимо незамедлительно обратиться за помощью к эксперту.

12. Вы готовы к выполнению эксперимента. Поднимите руку и пригласите экспертов, которые оценят вашу работу.

13. При выполнении опытов рекомендуется записывать свои наблюдения за изменениями, происходящими с веществами в ходе реакций.

Внимание: в случае ухудшения самочувствия перед началом опытов или во время их выполнения обязательно сообщите об этом организатору в аудитории.

14. Не уходите с рабочего места без разрешения специалиста по обеспечению лабораторных работ.